FÉMMENTES, ÖNTARTÓ FÉNYVEZETŐ KÁBEL (ADSS)

(5-elemes, 80 m fesztávolságú légkábel)

A kábelmag az üvegvázas műanyag (GRP) középponti erősítő elemből és a köréje sodrott öt kábelelemből tevődik össze. A kábelelemek vízzáró anyaggal töltött laza csövek (mindegyik cső legfeljebb tizenkét fényvezető szálat tartalmaz) és szükség szerint tömör térkitöltő vakelemek kombinációjából állnak, a kívánt szálszámnak megfelelően. A kábelmag térközei vízzáró anyaggal vannak kiöntve. A kábelmag tekercselt kötözőfonallal vagy szalaggal van fedve (a gyártás segítéséhez szükséges mértékben). Fémmentes periferikus erősítő elemek burkolják körös-körül a kábelmagot, ezeket pedig a külső polietilén köpeny burkolja.

Alkalmazás: A kábelek 80 m fesztávolsággal és 1,5 % szerelési belógással telepíthetők légkábelként. A kábelek a következő környezeti feltételek mellett elviselik a szél és a jegesedés által előidézett járulékos terheléseket:

(a) –5 oC hőmérséklet, 130 km/h szélsebesség,

(b) –20 oC hőmérséklet, 65 km/h szélsebesség, 12 mm sugárirányú jégvastagság.

Megjegyzés: Megfelelő spirál-formált rögzítő szerelvények alkalmazása ajánlatos az említett tulajdonságok elérése céljából.

# Műszaki részletek

| A kábel névleges átmérője: | 11 mm ± 0,5 mm |
| --- | --- |
| A kábel névleges tömege: | 100 kg/km |
| Legnagyobb megengedett húzóerő: | 3500 N |
| Legkisebb hajlítási sugár: | 165 mm (statikus), 210 mm (dinamikus) |
| Keresztirányú nyomóterhelés: | 1500 N/100 mm |
| Ütésállóság: | 5 J |
| Hőmérséklet-tartomány: | -40…+60 oC üzemelési, -10…+50 oC telepítési |

|  | 1- | Középponti erősítő elem |
| --- | --- | --- |
|  | 2- | Fényvezető szálak |
|  | 3- | Töltött laza cső |
|  | 4- | Kiöntő anyag |
|  | 5- | Műanyag térkitöltő vakelemek |
|  | 6- | Műanyagszalag burkolás |
|  | 7- | Periferikus erősítő elemek (Aramid fonalak) |
|  | 8- | Külső polietilén köpeny |

| Szálszám | Elemek |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 (1x4) | RE4T | BF | BF | BF | BF |
| 6 (1x6) | RE6T | BF | BF | BF | BF |
| 8 (2x4) | RE4T | GR4T | BF | BF | BF |
| 10 (5x2) | RE2T | GR2T | YE2T | BL2T | BR2T |
| 12 (3x4) | RE4T | GR4T | YE4T | BF | BF |
| 12 (2x6) | RE6T | GR6T | BF | BF | BF |
| 16 (4x4) | RE4T | GR4T | YE4T | BL4T | BF |
| 18 (3x6) | RE6T | GR6T | YE6T | BF | BF |
| 20 (5x4) | RE4T | GR4T | YE4T | BL4T | BR4T |
| 24 (4x6) | RE6T | GR6T | YE6T | BL6T | BF |

RExT = Piros cső x szállal; GRxT = Zöld cső x szállal; YExT = Sárga cső x szállal;
BLxT = Kék cső x szállal; BRxT = Barna cső x szállal; BF = Vakelem (térkitöltő).

A szálak színe: piros, zöld, sárga, kék, barna, fehér, szürke, lila, fekete, narancs, türkiz, rózsaszín.

Jelölés a köpenyen:  zzzz M   Fve  N x n L (SMR)   yyyy – PIRELLI (L)

zzzz M (folyamatos hosszjel, méter) – Fve (fényvezető kábel egymódusú szálakkal)
- N (védőcsövek száma – n (szálszám csövenként) – L (légkábel) – SMR (az egymódusú szál alaptípusa) - - yyyy (év) – gyártó neve

Szállítási hossz:	2000 ± 100 m, 4000 ± 100 m.

A kábelhosszak teljes számának legfeljebb 10 %-a lehet rövidebb a névleges
értékeknél.

| A szál típusa |  | SM (egymódusú) |
| --- | --- | --- |
| A szál leírása |  | Diszperzió-eltolás nélküli szál |
| Vonatkozó szabványok |  | ITU-T G.652 B; IEC 60793-2-50 B1.1 (≡ EN 60793-2-50) |
| Üveg-geometria |  |
| Törésmutató-profil |  | Lépcsős törésmutató, illesztett héj |
| Héjátmérő | μm | 125 ± 1 |
| A héj köralakhibája | % | ( 1,5 |
| Mag/héj koncentricitás-hiba | μm | ( 0,8 |
| Bevonat-geometria |  |
| Az elsődleges bevonat átmérője (színezetlen) | μm | 245 ± 10 |
| Az elsődleges bevonat átmérője (színezett) | μm | 250 ± 15 |
| Bevonat/héj koncentricitás-hiba | μm | ( 12,5 |
| Mechanikai jellemzők |  |
| Húzószilárdsági vizsgálat | % | ( 1 |
| A kábelezett szálak optikai jellemzői |  |
| A módustér átmérője @ 1310 nm | μm | 9,2 ± 0,4 |
| Csillapítási együttható: |  |  |
| @ 1310 nm (átlag) | dB/km | ( 0,36 |
| @ 1310 nm (maximum) | dB/km | ( 0,38 |
| @ 1383 nm (maximum) | dB/km | ( 1,5 |
| @ 1550 nm (átlag) | dB/km | ( 0,22 |
| @ 1550 nm (maximum) | dB/km | ( 0,25 |
| @ 1625 nm (maximum) | dB/km | ( 0,30 |
| Diszperziós együttható: |  |  |
| Az 1285…1330 nm tartományban | ps/(nm.km) | ( 3,2 |
| @ 1550 nm | ps/(nm.km) | ( 18 |
| Levágási hullámhossz kábelezve ((cc) | nm | ( 1260 |
| A zérus-diszperzió hullámhossza ((0) | nm | 1300…1324 |
| A zérus-diszperzió meredeksége | ps/(nm2.km) | ( 0,092 |
| PMD (polarizációs diszperzió) linktervezési érték | ps/(km | ( 0,2 |